## Slide 1: Filtre essence Ev 98
par Holdgood

## Slide 2
Démontage du réservoir après avoir enlevé la selle sous le réservoir une grosse durite à enlever, puis 2 contacteurs électriques, puis desserrage clef de 19 la durite de retour voir photo ci après.

## Slide 3
Durite de retour ------------

## Slide 4
Débrancher la batterie par sécurité

## Slide 5
Voici les contact débranchés et la durite d’alimentation

## Slide 6
Enlever le filtre à air

## Slide 7
Voici notre filtre à essence desserrer le collier de maintien du filtre.

## Slide 8
Desserrage clef 19 et 22 attention prévoir un chiffon l’essence va couler….!

## Slide 9
Retirer le filtre par le haut du cadre remarque : j’ai enlevé le collier en premier pour mieux sortir le filtre
Sortir le collier

## Slide 10
Desserrage de l’alimentation du filtre d’essence

## Slide 11
Ici l’ancien filtre je constate qu’i n’y a qu’un seul joint sur le banjo du haut ?????

## Slide 12
Le filtre neuf de chez Dédé a
Filtre neuf 15 €

## Slide 13
Remettre le filtre puis le collier de serrage.
Puis mettre le joint sur l’alimentation et revisser

## Slide 14
Mettre les deux joints et serrage attention pas de brutalité.
Banjo du haut

## Slide 15
Voilà il vous reste à revisser le collier de serrage du filtre.

## Slide 16
J’ai fais refaire la durite de retour elle était craquée et Dédé était au Vigeant.
C’est bien aussi d’habiter à la cambrousse toujours un garage de tracteur et voila le travail .6€32 serti et garanti…..

## Slide 17
Bon maintenant vous monter le reste à l’inverse du démontage
Pendant que le filtre à air était ouvert j’en ai profité pour le changer coût de l’opération env.8.50 €
Penser à enlever vos chiffons et profiter pour regarder et contrôler vos durites d’alimentation ou reniflard d’huile.