## Slide 1
Etudiants : Durand Audrey
Chidler Laure
Chaudun Fabrice
Master 1 Neuroscience et neuropsychopharmacologie
Année 2010/2011
Microscopie électronique et confocale

## Slide 2: Introduction
Limite de la microscopie photonique :
Limite de résolution : d= 0,6λ / ON
(ON = degrés d’ouverture de l’objectif  1,4)
d= 200 nm dans le visible
d= 100 nm dans l’UV
Observation en microscopie photonique

## Slide 3: Microscopie électronique à transmission (MET)
1er MET : construit en 1929 par Ernst Ruska (résolution < à microscopie photonique)
Développement de la technique sont varié (maximum résolution 0,5 Å).

## Slide 4: Principe
Faisceaux d’électrons
Accélération par tension électrique (50.000 à 120.000 V)
Focalisation par des champs magnétiques
Transformation image électronique sur écran fluorescent en image optique
Analyse électrons transmis et diffractés

## Slide 5: Composition
Source d’illumination :
  Source d’électrons (cylindre de Wehnelt + champ électrique)
Platine porte objet
Condenseur = lentille électromagnétique

## Slide 6: Composition
Système d’élaboration de l’image :
  Objectif (lentilles électromagnétiques X10)
  Lentilles intermédiaires (X1000 à X1 M)
  Projecteur
Système d’observation :
  Ecran fluorescent (beaucoup d’électrons = lumineux)

## Slide 7: Caractéristiques
Nécessité d’un vide : (10-3 à 10-4 Pa)
      Protection source électrons
      Evite déviation électrons
Divers types de préparations des échantillons
Pouvoir séparateur  nm ( 200 > photonique)
Profondeur de champs faible (2D)

## Slide 8: Préparation des échantillons
Fixation : Tétraoxyde d’osmium OsO4 et le glutaraldehyde C5H8O2.
Coupes : microtomes, couteaux d’acier, ultramicrotomes…
Déshydratation : délicate (conservation moléculaire)
Inclusions : imprégnation de résine
Autres principales techniques :
  Coloration négative : molyodène + tungstène dissous dans acide phosphomobylique  observation des contours
  Ombrage : Dépôts de métaux lourds
  Cryofracture : Geler échantillon à -180°C  cassures se forment au niveau des membranes

## Slide 9: Observations

## Slide 10: Microscopie électronique à balayage (MEB)
Schéma représentant le dispositif de la MEB.
Métallisation de l’objet.
Electrons secondaires réémis.
Résolution jusqu’à 1nm.
 Visualisation de la forme, la surface volumique et la disposition des objets.
Image de MEB

## Slide 11: Microscopie confocale
Balayage photonique par un laser
L’image peut être observée sur un écran, elle sera numérisée et traitée informatiquement

## Slide 12: Principe
(1) Le rayon laser excitateur pénètre dans l’échantillon point / point et ligne / ligne.
(2) Il y a émission de rayons fluorescents provenant de différents plans.
(3) Le pinhole (diaphragme) élimine le signal fluorescent provenant d’autres plans.
Il y a sélection des rayons émis par un seul plan de coupe.
(4) Système de détection par photomultiplicateurs (signal numérisé)
1 point = intensité.
(1)
(2)
(3)
(4)

## Slide 13: Caractéristiques
Pas de traitements particuliers des échantillons ≠ MEB
Obtention de « coupes optiques » pour une construction 3D.
  Image de haute résolution jusqu’à 1024*1024 pixels (balayage lent, nécessite de la mémoire)
        Équilibre entre rapidité de balayage et résolution
  Numérisation, filtrage (déconvolution),détection ,visualisation
        Déconvolution : élimination du bruit de fond

## Slide 14: Domaines d’utilisation et limites
Observation de surfaces cellulaires
Possibilité de plusieurs marquages fluorescents
Observation de coupes épaisses de tissus
Des molécules excitées peuvent émettre des radicaux libres toxiques
        concerne les fortes intensités lumineuses et les faibles longueurs d’onde (UV).
Fluorochromes sont excités par des longueurs d’ondes dans le visible :
        cette lumière est rapidement arrêtée par les tissus
        limite la profondeur d’analyse à 10µm.

## Slide 15: Quelques avancées : microscopie bi ou multiphotonique
Schéma représentant l’excitation de la molécule fluorescente avec un ou deux photons.
Coopération des photons
Pulses de lumière courts et intenses, à de fortes longueurs d’ondes.
 Visualisation en 3D des cellules à l’intérieur même des tissus.

## Slide 16: Avantages
Schéma représentant les avantages de la microscopie bi-photonique.
Excitation seulement au point de focalisation  définition de l’image améliorée
Excitation à de grandes longueurs d’ondes  profondeur améliorée, jusqu’à 0,5mm.

## Slide 17: Microscopie STED (Stimulated-Emission-Depletion)
Schéma du principe de la microscopie STED : faisceau d'excitation (à gauche), de désexcitation (au centre) et la fluorescence résultante (à droite).
Microscopie de fluorescence à balayage
2 lasers impulsionnels synchronisés :
- Faisceau d’excitation
- Impulsion de déplétion (IR)
Faisceau en anneau
Résolution de 35nm
 La zone permettant l’émission en fluorescence est fortement réduite.

## Slide 18: Comparaison entre les différentes avancées :
Observation en microscopie multi-photonique
Observation en MC
Observation en microscopie STED

## Slide 19: Microscopies futures :
Utilisation de la résonnance magnétique nucléaire (RMN) :
Observation : - Topographie de surface
- Nature des molécules.
Technique prometteuse : identification individuelle des électrons par leur
nombre de spin.

## Slide 20
Merci de votre attention.
Questions?