## Slide 1: L’outillage et leur utilisation
Spécifique au façonnage cuivre
L’outil | Son utilisation
Il sert à effectuer une coupe propre et droite sur les tubes cuivre de différents diamètre ( ø )
Il est muni d’un ébavureur.
Le coupe tube
La matrice
La toupie
La matrice sert à effectuer des collets battu aux extrémités des tubes cuivre
La toupie permet d’évaser le tube avant de l’aplanir.

## Slide 2: Spécifique au façonnage cuivre
L’outil | Son utilisation
Pince à emboîture
Elle est utilisée pour raccorder deux tubes de même diamètre, à l’aide des têtes d’emboîture, correspondant au ø , on agrandi le tube cuivre afin qu’il s’emboîte l’un dans l’autre .
Cintreuse d’établi
La cintreuse d’établi permet d’effectuer des cintres de différents rayon, afin de former le tube en fonction du contexte de l’installation.
Ex: cintre à 90°, baïonnette

## Slide 3: Spécifique au façonnage cuivre
L’outil | Son utilisation
Perceuse à piquage
ou extrudeur
Elle sert à effectuer des piquages dans le cuivre afin d’y insérer un autre tube d’un diamètre (ø) différent
Exemple :

## Slide 4
L’outil | Son utilisation
    Spécifique au façonnage acier
Cintreuse hydraulique
Elle est utilisée pour réaliser des cintres sur différents diamètre de tube acier.
Elle est munie de plusieurs forme en fonction du ø à façonner.
Coupe tube acier
Il permet d’effectué des coupes nette sur les tubes acier galvanisé et les tubes acier noir
Il en existe de différentes grandeur selon le diamètre à couper.

## Slide 5
L’outil | Son utilisation
    Spécifique au façonnage acier
alésoir
Il permet d’ébavurer le tube acier après l’avoir coupé au coupe tube
Bras de filière
Tête de filière
Elle permet d’effectuer des filetage sur le tube acier
Exemple:

## Slide 6
Coupe tube cuivre
matrice
Pince à emboîture
Cintreuse cuivre d’établi
extrudeur
Cintreuse hydraulique acier
Coupe tube acier
Alésoir acier
Bras de filière
Tête de filière