## Slide 1
Compost électrique.
Clément Roux GREBERT Loïc HOUDI Ben Mohamed
1
Lycée Henri Loritz Terminal STI2D EE
Notes: 1

## Slide 2
1-Problématique.
2-Bête à corne du produit.
3-Diagramme pieuvre.
4-Contraintes
5-Solutions possibles.
6-Broyeur.
7-Liste de matériel du prototype.
8-Synthèse des études de la conception préliminaire
9-Quantification des déchets produits par année d’une famille.
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
2
Plan.

## Slide 3: Problématique.
On cherche à utiliser les déchets organiques du jardin et alimentaire dans une poubelle de jardin, afin de crée du compost
Plan

## Slide 4
10-Choix de la motorisation .
11-Choix du panneau photovoltaïque.
12-Chaine d’énergie
13-Etude des éléments de stockage.
14-Simulation PSIM.
15-Synthèse des études de la conception détaillée
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
4
Plan

## Slide 5
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
5
Bête à corne du produit.
Fabriquer du compost
.
Les déchets organiques
Le particulier
Poubelle à compost
Plan

## Slide 6
FP: Réduire le volume des déchets organiques
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
6
Diagramme pieuvre.
poubelle
Œil humain
coût
environnement
utilisateur
Déchets organiques
FP
FC1
FC1:le système doit être esthétique
FC2: le système doit être peu coûteux
FC3: le système doit économiser au maximum l’énergie
FC4:ne pas être encombrant
FC5:ne pas être source de nuisances sonores ou olfactives
FC2
FC3
FC5
FC4
FC6
FC6: ne pas être dangereux pour l’utilisateur
Plan

## Slide 7
Il faut superposer une couche de copeaux de bois
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
7
Fabrication de compost.
Pour faire un bon compost
Et une couche de déchets organiques
Et une nouvelle couche de copeaux de bois
Et ainsi de suite
Il faut aussi un lien entre la terre et le compost pour que la décomposition ait lieu
Une certaine température favorise également la décomposition
le tout doit être régulièrement arrosé
Enfin pour accélérer la décomposition le tout doit être aéré
Plan

## Slide 8
contraintes
Il faut que le dispositif ne soit pas encombrant.
Qu’il ne représente pas un danger pour l’utilisateur.
Que l’air puisse circuler afin de favoriser la décomposition
8
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
Plan

## Slide 9
3-Si le tiroir du compost n’est pas fermé le moteur ne pourra pas se mettre en fonctionnement.
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
9
La sécurité du broyeur.
Le broyeur ne pourra pas être mis en fonctionnement si plusieurs critères de sécurités ne sont pas respectés par les utilisateurs :
1- Si le couvercle n’est pas fermé le moteur ne peut pas se mettre en fonctionnement.
2- le couvercle de protection ne pourra pas être ouvert lorsque le moteur sera en fonctionnement .

## Slide 10: Sécurité du système.

## Slide 11
Une famille de 4 personnes produit en moyenne 500 kg de déchets verts par an que nous pouvons réutiliser pour notre compost.
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
11
Quantification des déchets produit par année d’une famille.
Plan

## Slide 12
Pour réduire le volume des déchets dans la poubelle on peut broyer directement les déchets à l’aide d’un broyeur à hélice .
Solutions possibles.
12
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
Plan

## Slide 13
Il fonctionne avec un moteur thermique
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
13
-Le broyeur thermique.
Avantage | inconvénient
Plus léger | Polluant
Peut être placé n’importe où | Méthode de recharge non-ergonomique
 | bruyant
 | Dégage du gaz

## Slide 14
Il fonctionne avec un moteur électrique
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
14
-Le broyeur électrique.
Avantages | inconvénient
Non-polluant | Plus lourd
silencieux | Doit être placé près d’une prise électrique
Peut être branché sur le secteur | 
Aucune nuisance | 

## Slide 15: Broyeur.
Le broyeur thermique
Le broyeur électrique
Le broyeur est la seule solution pour couper du bois en petit copaux il est certes bruyant mais il n’est pas utiliser souvent
Il y a deux type de broyeur
On retient cette proposition
Plan

## Slide 16: Etude du système du broyeur et calcule de la puissance néçessaire.
Donc le coefficient k entre le couple et le courant (dans la partie linéaire de les courbes du couple et du courant) est de k=Tm/In
8.37/15=0.558
On sait que le couple résistant d’une branche de 22mm∅ est de Tr≃3.9N.m
Le couple moteur doit donc être de Tm≥3.9N.m
On choisi donc un moteur de 500W avec
n= 1370 tr/min=143.46 rad/s et un courant nominal In=4.2A et de couple Tm=3.9N.m
Plan

## Slide 17
En conclusion le moteur choisi a une puissance de 0.5 KW une tension 230 v une intensité de 4.2A et un couple de 3.9 N.m une vitesse de rotation 1370 tr/min
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
17
Choix de la motorisation .

## Slide 18
1-risque de contact avec l'outil de coupe, des distances minimales de sécurité (longueur de la goulotte
nettement supérieure à celle d'un bras) des formes particulières au niveau du chargement dans
l'entonnoir (fente), doivent être respectées.
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
18
Etude des différentes sécurités.
3-Une commande d'arrêt d'urgence doit être prévue.
2- Risque de projection d'objets, un essai de projection d'objet permet de valider les protections mises en
place dans la zone de chargement pour la protection de l'opérateur (entonnoir) ainsi que dans la zone
d'éjection protection des tiers (éjection protégée par un carter).

## Slide 19
En considérant que la famille vit à Nancy on peut s’attendre à une irradiation solaire de 3.3kWh/m² par jour.
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
19
Quantifier les apports solaires.

## Slide 20
  On considère que le broyeur ne sera pas utilisé plus de 10 minutes tous les deux jours.
  Donc l’énergie absorbée est de 500 W×1÷6=83.33Wh soit 0.083 KWh.
  On dispose d’un panneau photovoltaïque polycristalin avec un rendement ɲ≃15%.
  EsX ɲ XS =Eabs
  3.3X0.15XS=0.083
  S=0.083/3.3X0.15
  S=0.083/0.495=0.17m²
  On choisit donc un panneau photovoltaïque polycristalin de surface S=0.20m².
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
20
Choix du panneau photovoltaïque.
Plan
Notes: 20

## Slide 21
La batterie devra donner assez de courant au broyeur pour fonctionner 30 minutes.
On néglige le courant de démarrage à cause de la durée de ce dernier (10ms) , le courant de charge étant de 4.2 A la batterie choisie sera une batterie surdimensionnée à :
≃7 Ah
De plus la batterie ne devra pas subir l’effet mémoire.
On choisira donc une batterie au plomb de 7Ah.
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
21
Etude des élément de stockage.
Plan

## Slide 22: Simulation PSIM.
Courant (≃ 5.94/√2 ≃4.2 A )
Couple (=3.9n.m)
Vitesse de rotation (≃3600 tr.min⁻¹)
Plan

## Slide 23
Dans la conception préliminaire nous avons défini les bases du projet ainsi que les besoins inhérents à celui-ci
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
23
Synthèse des études de la conception préliminaire
Plan

## Slide 24: Etude ergonomique de la maquette

## Slide 25
ENERGIE
RAYONNANTE
PANNEAU SOLAIRE
ENERGIE ELECTRIQUE
DC
DC
ENERGIE ELECTRIQUE
AC
ENERGIE MECANIQUE
DC
ENERGIE ELECTRIQUE
Chaine d’énergie

## Slide 26: Dimensionnement et choix du moteur du broyeur
On choisi donc un moteur asynchrone monophasé de 50 Hz de puissance 550W Avec un couple nominal de 3.90 N.m

## Slide 27: Dimensionnement et choix des éléments de stockage de l’énergie
À la particularité de rechercher le point de fonctionnement maximum du panneau solaire au quel il est relié

## Slide 28: Dimensionnement et choix des éléments de stockage de l’énergie

## Slide 29: Dimensionnement et choix des panneaux solaires
l
Panneau photovoltaïque 30 W
P X heure d’ensoleillement par jour (≃9)
30 X 9 ≃270wh

## Slide 30: Modélisation de la production d’énergie solaire et des élement de stockage sur Maple sim

## Slide 31
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
31
Etude des schémas électrique sur schemelec

## Slide 32
  Grâce à l’étude détaillée nous avons pu déterminer les caractéristiques nécessaires de notre futur moteur, de notre batterie ainsi que du type et de la surface des panneaux photovoltaïques.
Lycée HenriLoritzTermionalSTI2D EE
32
Synthèse des études de la phase conception détaillée

## Slide 33
Un petit broyeur.
Moteur électrique.
Composants assurant la Sécurité .
Plusieurs planches en bois
Vis
Liste de matériel du prototype.
33
Lycée HenriLoritzTerminal STI2D EE
Plan

## Slide 34
Lycée Henri Loritz Termional STI2D EE
34
1er Teste moteur
Un courant Démarrage de Id≃35A
Un courant à vide de Iv≃3A
Un courant de charge de Ich ≃17A pendant une phase de broyage