## Slide 1
Météo pourrave, petits problèmes physiques et voiture qui nous donne quelques soucis ; profitons en pour faire de la mécanique.
Un peu de mécanique
Sainte-Rose
Le 4x4, 15 ans cette année, donne des signes de faiblesse.
Les beaux jours approchent; il faut sortir les motos de leur hivernage.

## Slide 2
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
2 ou 3 minutes après avoir démarré normalement, le 4x4 cale. A force d’insister sur le démarreur, la pompe se réamorce et le voilà reparti. Cela dure depuis 5 mois et ne fait qu’empirer.
Merci http://www.le-pajero.fr et http://www.chez-galium.com/ qui m’ont fourni les causes et les conditions d’intervention.
L’intervention dans un garage représente une valeur estimée entre 900 et 1200 €. Pour changer un joint de pompe à injection à 8,50 €, c’est pas mal.

## Slide 3
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
Il faut faire les visites périodiques: vidanges, graissages, purges, contrôles en tout genre ...
Et recranter le raidisseur gauche car le 4x4 penche; un mauvais choc en tout terrain.
Une semaine est nécessaire pour réaliser l’entretien général et particulier.
Il pleut. Heureusement, on a un parasol.

## Slide 4
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
En démontant la roue avant gauche pour recranter, je découvre un soufflet de cardan déchiré.
A changer!

## Slide 5
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
Cette fois, c’est parti.
Démontage du turbo
Démontage Radiateur,
Ventilateur
et Batterie

## Slide 6
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
Démontage du couvre culasse, de la pompe à vide, des courroies et poulies, des tubulures et durites en tout genre pour atteindre la pompe à injection qui se trouve dessous.

## Slide 7
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
Tout est là!
Et voilà le résultat.

## Slide 8
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
La pompe à injection.
L’Objet du délit ; Ce joint qui laisse passer l’air et désamorce la pompe

## Slide 9
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
Il est nécessaire de percer ce joint de deux trous et d’y placer des vis afin d’avoir une prise suffisante pour l’extraire.
Certes, deux jours de travail, mais c’était intéressant à faire. Surtout qu’à la clef, ça ne coûte que 8,50 €. Pas mal, non?

## Slide 10
Sainte-Rose
Un peu de mécanique
C’est fait. Il n’y a plus qu’à remonter.
L’essai sera concluant.
A
Bientôt