## Slide 1: Éclairage de vélo
Paul FABRE
Paul robert
TUTEUR : M. sivert

## Slide 2: Remerciements
M. Sivert pour l’aide apportée et le matériel fourni
M. Malinowski pour les composants et les informations qu’il nous a fournis
M. Hussaud pour les conseils apportés

## Slide 3: Introduction
Entre 2019 et 2022, usage vélo +28%
En 2022, +30% de morts par rapport à 2019 (244 personnes)
Éclairage important pour la visibilité des cyclistes

## Slide 4: Sommaire
Cahier des charges
Répartition du temps de travail
Présentation de l’existant
Matériels utilisés
Choix des composants
Schématisation ISIS et simulation
Programmation Arduino
Nouveau boîtier 3D – Google Sketchup
Circuit électronique final
Essais en Bluetooth
Conclusion

## Slide 5: Cahier des charges
Éclairage de 40 lumens, pour avoir 9600 lux à 40cm environ
Plusieurs modes de fonctionnement
Autorégulation du courant
Étude des composants
Support CAO
Option Bluetooth
Autonomie 3,5 heures

## Slide 6: Répartition du temps de travail

## Slide 7: Présentation de l’existant

## Slide 8: Matériels utilisés
Arduino Pro Mini
Batterie de 3100mAh, 3,6V
Transistor canal P IRF9530
Bobine 0,1mH
Diode de roue libre avec résistance de mesure 0,5 Ohm
Bobines CPE pour boîtier CAO

## Slide 9: Choix des composants
Microprocesseur ATMega328P 16MHz
Alimentation directe batterie 4,2V à 3V
Mémoire flash : 32kB
SRAM : 2kB
EEPROM : 1kB
E/S : 14 broches (dont 6 PWM)
8 entrées analogiques 10 bits
Sorties : 150mA max au total
Bus série
35mm x 18mm x 4mm

## Slide 10: Choix des composants
50mA par DEL
La tension de seuil
En lux pour une DEL (x24 = 6600 lux)
Lumens (à 40 cm):
1,35 lumen (1 DEL)
32,4 lumens (24 DELs)
Prix : environ 30 centimes/unité

## Slide 11: Choix des composants
batterie lithium 18630 9W.h:
Tension nominale de 3,7 Volts (varie de 4,2 à 3 Volts)
Capacité énergétique :

## Slide 12: Choix des composants
Hacheur
Fréquence : 64kHz
IRF9530 (Mosfet)
Canal P car filtrage de courant important
Chute tension transistor (courant 1,2A avec 24 DELs) :
Perte de puissance dans le transistor (rapport cyclique de 0,758)
négligeable
RDSon
1,20€

## Slide 13: Schématisation ISIS

## Slide 14: Simulation de la durée du programme pour connaitre l'échantillonnage possible de la regulation
57 600 bauds/sec : 5,2 ms
9 600 bauds/sec : 33,3 ms
Proportionnalité :

## Slide 15: Programmation Arduino

## Slide 16: Programmation Arduino
Faire varier la PWM
Timer 1
Valeurs | Temps
100 000 | 100ms
10 000 | 10ms
1 000 | 1ms
PWM

## Slide 17: Programmation Arduino
Gestion des boutons
Clignotement

## Slide 18: Programmation Arduino
Régulation de courant et simulation
Avec ki = 5 et Ic = 0,4A

## Slide 19: Sécurisation exécution programme
Donc utilisation d’un chien de garde hardware (sur le micro choisi)
Si valeur PWM=0 ou erreur régulation, alors destruction DEL, transistor, batterie
Deux modes de fonctionnement : interruption et reset

## Slide 20: Nouveau boitier 3D – Google Sketchup
36mm
70mm
4h
8h
2h

## Slide 22: Circuit électronique final
20 DELs

## Slide 23: Essais en Bluetooth
HC-06

## Slide 24: Essais en Bluetooth
Mode « Switch »
Mode « Terminal »

## Slide 25: Essais en Bluetooth
Interface sur Bluetooth Electronics

## Slide 26: Conclusion
Bilan du projet
Bilan personnel
Perspectives