## Slide 1: NOTICE INSTRUCTION
DIGESTEUR YEJ-020k
MERCI D’AVOIR ACHETER LE DIGESTEUR DE FRANCE DIGESTEUR

## Slide 2: INSTALLER LE DIGESTEUR PUIS BRANCHEZ LE.

## Slide 3: A LA PREMIERE UTILISATION : VERSER DANS LE DIGESTEUR LE SACHET D’ENZYMES FOURNI A LA LIVRAISON ET AJOUTER 800 ML D’EAU

## Slide 4: FERMER LE DIGESTEUR PUIS APPUYER SUR LE BOUTON « POWER »

## Slide 5: APPUYER SUR LE BOUTON « DESHUMIDIFICATION » LAISSEZ TOURNER LA PREPARATION PENDANT 24 HEURES (SOLUTION POUR AMORCER LA DIGESTION)

## Slide 6: PREPARER VOS BIO-DÉCHETS AVANT DE LES VERSER: - COUPER LES BIO-DECHETS EN MORCEAUX DE 5 CM MAXIMUM - EVITER LES BIO-DÉCHETS LIQUIDE (BOISSON, SAUCE ETC ..) - NE PAS METTRE LES BIO-DÉCHETS NON COMPOSTABLE (COQUILLAGE, HUITRE, CRUSTACÉ, OS, CARTON, ETC…)

## Slide 7: UTILISATION JOURNALIERE: OUVRER LE COUVERCLE PUIS AJOUTER LES BIO-DÉCHETS

## Slide 8: APPUYER SUR « DESHUMIDIFICATION ». LE CYCLE DE DIGESTION DES BIO DECHETS COMMENCE.

## Slide 9: LE CYCLE S’ARRETE AUTOMATIQUEMENT APRES 24 HEURES DE TRAVAIL SI LE DIGESTAT EST ENCORE HUMIDE RECOMMENCER LE CYCLE SANS RAJOUTER DES BIO DÉCHETS

## Slide 10: RECOMMENCER L’OPERATION « UTILISATION JOURNALIERE » CHAQUE JOUR SI BESOIN

## Slide 11: RETIRER DU DIGESTAT (AVEC DES GANTS OU LA PELLE) REGULIEREMENT MAIS EN LAISSANT TOUJOURS 3 CM AU FOND POUR RELANCER LE CYCLE

## Slide 12: LES ENZYMES S’AJOUTENT DANS LE DIGESTEUR SI VOTRE DIGESTAT EST INEXISTANT

## Slide 13: APPUYEZ SUR LE BOUTON « DESODORISATION » SI VOUS CONSTATEZ UNE MAUVAISE ODEUR

## Slide 14: FRANCE DIGESTEUR N’EST PAS RESPONSABLE: - D’UNE MAUVAISE UTILISATION DE L’APPAREIL - DES ALIMENTS OU CORPS ETRANGER (NON AUTORISÉS) VERSER DANS LE DIGESTEUR - DE L’ABSORPTION DU CONTENU PAR UNE PERSONNE

## Slide 15: MERCI ET BONNE UTILISATION